## Slide 1
rst_n
instruction
memData
MemWrite_out
data_addr
data_out
pc
CPU_only
addra
douta
inst_rom
wea
addra
dina
data_ram
douta
1. 加外设前的SOC

## Slide 2
rst_n
instruction
memData
MemWrite_out
data_addr
data_out
pc
CPU_only
addra
douta
inst_rom
wea
addra
dina
data_ram
douta
2. SOC
（1）加MMU
inst_mmu
virtual_addr
real_addr

## Slide 3
0x0000_0000
0x0000_3000
Instruction
ROM
1B X 64K = 64KB
Virtual Instruction Address
0x0000_0000
Instruction ROM
4B X 16K = 64KB
Physical Instruction Address
Map
1. CPU：PC[31:0] = Virtual Instruction Address
2. Memory：Physical Address = (PC - 0x3000)[15:2]
3. 4B = 4Byte = 1 Word
PC虚拟地址映射方法

## Slide 4
Data Memory Address Space
0x0000_0000
Data RAM
4B X 16K = 64KB
Virtual Address Space
0xFFFF_FC00
0xFFFF_FFFF
1KB I/O RAM
Data RAM
4B X 16K = 64KB
0x0000_0000
Physical Address and Real Component Layout
Map
I/O Design
1. Data Bus width = 16bits, so you have 512 Ports
2. 32位地址，高22位为1，低10位中，高6位译码，因此可以
接入64个接口芯片，剩余4位可以构成16个字节地址，作为
每个接口芯片的端口地址，每个端口16位，因此每个接口
有8个端口。

## Slide 5
0xFFFF_FC00
0xFFFF_FFFF
I/O RAM
16bits X 512 = 1KB
…………
0000
0002
0006
0004
0008
000A
000E
000C
16 bits
低4位地址，接口芯片端口地址
Map
0xFFFF_FC60
0xFFFF_FC70
代表1个端口
【输出】
LED
接口芯片
【输入】
拨码开关
接口芯片
接口部件 | 片选信号 | 首地址
LED | LedCtrl | 0xFFFF_FC60
拨码开关 | SwitchCtrl | 0xFFFF_FC70
LED和拨码开关的接口芯片设计
接口部件 | 外设 | 端口占用
LED | 24个LED灯 | 0号端口16位 1号端口高8位
拨码开关 | 24个拨码开关 | 
1号端口高8位对于24位数据高8位，剩下的对应0号端口

## Slide 6: 关于data输入到RAM还是IO
选择RAM or IO Device：我们需要根据pc的值，也就是32位虚拟地址空间，去判断data的目标（读/写），是RAM，还是IO设备，以目前的地址空间分配，只需要判断pc的最高22位，是不是全为1，若不是，就是RAM；若是，就是IO设备。
32位data的处理
  CPU输出32位data
    若流入RAM，则直接流入即可，配合MemWrite和clk写入data
    若流入IO，只能将低16位输出，因为IO数据总线宽度是16位，流向的目标芯片及其目标端口，由地址线的低10位判断，低10位中，高6位产生片选信号选中接口芯片，低4位则选中接口芯片的端口，从而将数据写入到端口中，从而送出到IO设备，也需要IOWrite和clk配合
  输入32位data到CPU
    先选中目标：RAM or IO
    RAM直接将32位输入到CPU
    外设输入16位，0扩展到32位再输入

## Slide 7
rst_n
instruction
outside_data_i
mem_io_write
data_addr
data_out
pc
CPU_only
addra
douta
inst_rom
douta
dina
wea
data_ram
addra
3. SOC
（1）加外设控制
inst_mmu
virtual_addr
real_addr
cpu_addr_i
cpu_data_i
mem_or_io_ctl
mem_data_i
led_data_o
mem_data_o
io_write
switch_data_i
chip_select
mem_addr
mem_io_write
mem_write
cpu_data_o
接口芯片
io_port_addr

## Slide 8
4. SOC_PC
加UART串口控制
ram_dat_o
ram_dat_i
ram_wen_i
data_ram
ram_adr_i
接口芯片
inst_mmu
virtual_addr
real_addr
rst_n
instruction
outside_data_i
mem_io_write
data_addr
data_out
pc
CPU_only
cpu_addr_i
cpu_data_i
mem_or_io_ctl
mem_data_i
led_data_o
mem_data_o
io_write
switch_data_i
chip_select
mem_addr
mem_io_write
mem_write
cpu_data_o
io_port_addr
20MHz
addra
douta
programrom
upg_rx_i
upg_rst_i
upg_clk_i
PC机
upg_addr_o[14:0]
upg_tx_o
upg_wen_o
upg_done_o
upg_dat_o[31:0]
upg_clk_o
10MHz
100MHz
uart_connect_pc
rst_n
upg_addr_i[14:0]
upg_wen_i
upg_done_i
upg_dat_i[31:0]
upg_clk_i
upg_rst_i
rst_n
100MHz
upg_addr_i[14:0]
upg_wen_i
upg_done_i
upg_dat_i[31:0]
upg_clk_i
upg_rst_i
rst_n
inst_mmu
virtual_addr
real_addr